Consignes de conception
Carte Arduino

Afin que la séance de formation au microcontrôleurs se déroule dans de bonne conditions, merci de respecter les contraintes suivantes :

- Largeur des pistes : 1mm dans le maximum des cas, 0,5 dans le minimum.
- Marquer votre numéro de groupe et initiales sur une surface visible de la carte (top et bottom layer)
- Diamètre extérieur des Vias : 1,7mm
- Diametres de tous les trous : 0,8mm

Connexion des composants :
- Switch => D2
- Potentiomètre => A0
- Led BLEUE => D9
- Led VERTE => D10
- Led ROUGE => D11